37
ZADANIE A
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ
(MOZNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
Router1 / R2(config)#int serial 0/0 / R2(config-if)#encapsulation HDLC / R2(config-if)#ip address 100.100.100.1 255.255.255.0 / R2(config-if)#clock rate 250000 / %Clockrate rounded to nearest value that your hardware can support. / %Use Exec Command 'show running-config' to see the value rounded to. / R2(config-if)#no sh / R2(config-if)#exit / R2#show controllers serial 0/0 / M4T: show controller: / PAS unit 0, subunit 0, f/w version 1-45, rev ID 0x2800001, version 1 / idb = 0x60C2AF54, ds = 0x60C2C81C, ssb=0x60C2CAD8 / Clock mux=0x0, ucmd_ctrl=0x1C, port_status=0x7B / Serial config=0x8, line config=0x200 / maxdgram=1608, bufpool=48Kb, 31 particles / DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up / line state: up / cable type : V.11 (X.21) DCE cable, received clockrate 17196630 / base0 registers=0x3C000000, base1 registers=0x3C002000 / mxt_ds=0x60E507AC, rx ring entries=40, tx ring entries=128 / rxring=0x90F9600, rxr shadow=0x60C30708, rx_head=9 / txring=0x90F9780, txr shadow=0x60C30914, tx_head=10, tx_tail=10, tx_count=0 / throttled=0, enabled=0 / rx_no_eop_err=0, rx_no_stp_err=0, rx_no_eop_stp_err=0 / rx_no_buf=0, rx_soft_overrun_err=0, dump_err= 0 / tx_underrun_err=0, tx_soft_underrun_err=0, tx_limited=1(2) / tx_fullring=0, tx_started=35	Switch1 / R3(config)#int serial 0/0 / R3(config-if)#encapsulation HDLC / R3(config-if)#ip address 100.100.100.2 255.255.255.0 / R3(config-if)#no sh	AP1

3. UWAGI

ZADANIE B
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ (MOŻNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
R1 / R2(config)#username R3 password haslo / R2(config)#int serial 0/0 / R2(config-if)#encapsulation PPP / R2(config-if)#PPP authentication PAP / 2# / *Mar 1 00:20:09.615: Se0/0 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end / *Mar 1 00:20:09.615: Se0/0 PAP: I AUTH-REQ id 183 len 13 from "R3" / *Mar 1 00:20:09.615: Se0/0 PAP: Authenticating peer R3 / *Mar 1 00:20:09.619: Se0/0 PAP: O AUTH-ACK id 183 len 5	R2 / R3(config-if)#encapsulation PPP / R3(config-if)#PPP PAP sent-username R3 password haslo	R3

3. UWAGI

ZADANIE C
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ (MOŻNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
R1 / ///USUNĄĆ WCZEŚNIEJSZE / R2(config)#username R3 password haslo / R2(config)#ppp authentication chap / R2# / *Mar 1 00:34:13.287: Se0/0 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both / *Mar 1 00:34:13.287: Se0/0 CHAP: O CHALLENGE id 17 len 23 from "R2" / *Mar 1 00:34:13.287: Se0/0 CHAP: I CHALLENGE id 46 len 23 from "R3" / *Mar 1 00:34:13.291: Se0/0 CHAP: O RESPONSE id 46 len 23 from "R2" / *Mar 1 00:34:13.319: Se0/0 CHAP: I RESPONSE id 17 len 23 from "R3" / *Mar 1 00:34:13.319: Se0/0 CHAP: I SUCCESS id 46 len 4 / *Mar 1 00:34:13.319: Se0/0 CHAP: O SUCCESS id 17 len 4	R2 / //USUNĄĆ WCZEŚNIEJSZE / R3(config)#username R2 password haslo / R3config)#ppp authentication chap	R3

3. UWAGI

Zasada działania CHAP: rutery identyfikują się wymieniając tokeny w trybie challenge - response.

W ruterach po obydwu stronach łącza serial zdefiniuj uŜytkownika o nazwie takiej jaką nazwę hostname posiada PRZECIWLEGŁY ruter. Dodatkowo - obydwa konta uŜytkowników muszą posiadać IDENTYCZNE hasło:

ZADANIE D
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ (MOŻNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
R1 / R1(config)#interface multilink 1 / R1(config-if)#ip address 200.200.205.1 255.255.255.0 / R1(config)#int serial 0 / R1(config-if)#encapsulation ppp / R1(config-if)#ppp multilink / R1(config-if)#ppp multilink group 1 Router(config-if) clock rate 1000000 / R1(config-if)# no shut / R1(config)#int serial 1 / R1(config-if)#encapsulation ppp / R1(config-if)#ppp multilink / R1(config-if)#ppp multilink group 1 Router(config-if) clock rate 1000000 / R1(config-if)# no shut	R2 / R2config)#interface multilink 1 / R2config-if)#ip address 200.200.205.2 255.255.255.0 / R2(config)#int serial 0 / R2(config-if)#encapsulation ppp / R2(config-if)#ppp multilink / R2(config-if)#ppp multilink group 1 Router(config-if) clock rate 1000000 / R2(config-if)# no shut / R2(config)#int serial 1 / R2(config-if)#encapsulation ppp / R2(config-if)#ppp multilink / R2(config-if)#ppp multilink group 1 Router(config-if) clock rate 1000000 / R2(config-if)# no shut	R3

3. UWAGI

WykaŜ istnienie fragmentacji multilink PPP z proporcjonalnym rozlokowaniem
fragmentów w łączach składowych multilink PPP. W tym celu w ruterze R1 włącz
tryb diagnostyki pakietów przesyłanych przez interfejs multilink:
R1#debug ppp multilink fragments
Następnie z rutera R2 wyślij do rutera R1 za pomocą testu ping jeden datagram
ICMP o zwiększonej długości
R2(config-if)#ping 200.200.205.1 rep 1 size 40000
W otrzymanym raporcie skontroluj wielkości i liczbę przesłanych datagramów

ZADANIE E
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ (MOŻNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
R1	R2	R3

3. UWAGI

ZADANIE F
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ (MOŻNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
R1	R2	R3

3. UWAGI