NUMER INSTRUKCJI
(WEDŁUG LAB ROADMAP)

ZADANIE A
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ
(MOZNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
Router1 / R1(config)#int loopback 0 / R1(config-if)#ip ad / *Mar 1 00:01:13.743: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up / R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 / R1(config-if)#no sh / R1(config-if)#exit / R1(config)#int fa0/0 / R1(config-if)#ip address 100.100.100.1 255.255.255.0 / R1(config-if)#no sh	Switch1	AP1

3. UWAGI

rommon - gdy w konfiguracji rutera nie wytypowano pliku z obrazem IOS
rommon> reset – pierwszy dostępny obraz
rommon >boot flash:/plik_obrazu_IOS.bin
rommon >boot disk0:/plik_obrazu_IOS.bin

ZADANIE B
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ (MOŻNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
R1 / Router(config)#hostname R1 / R1(config)#logging console 2 / R1#show running-config / Building configuration... / Current configuration : 978 bytes / ! / version 12.4 / service timestamps debug datetime msec / service timestamps log datetime msec / no service password-encryption / ! / hostname R1 / ! / boot-start-marker / boot-end-marker / ! / ! / no aaa new-model / memory-size iomem 5 / no ip icmp rate-limit unreachable / ip cef / ! / ! / ! / ! / no ip domain lookup / ip auth-proxy max-nodata-conns 3 / ip admission max-nodata-conns 3 / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ip tcp synwait-time 5 / ! / ! / ! / ! / ! / interface Loopback0 / ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 / ! / interface FastEthernet0/0 / mac-address aaaa.aaaa.aaaa / ip address 100.100.100.1 255.255.255.0 / duplex auto / speed auto / ! / interface FastEthernet0/1 / no ip address / shutdown / duplex auto / speed auto / ! / ip forward-protocol nd / ! / ! / no ip http server / no ip http secure-server / ! / no cdp log mismatch duplex / ! / ! / ! / control-plane / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / ! / line con 0 / exec-timeout 0 0 / privilege level 15 / logging synchronous / line aux 0 / exec-timeout 0 0 / privilege level 15 / logging synchronous / line vty 0 4 / login / ! / ! / end / R1#sh users / Line User Host(s) Idle Location / * 0 con 0 idle 00:00:00 / Interface User Mode Idle Peer Address / R1#show sessions / % No connections open / R1#show arp / Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface / Internet 100.100.100.1 - aaaa.aaaa.aaaa ARPA FastEthernet0/0	R2 / R2(config)#int fa0/0 / R2(config-if)#ip address 100.100.100.2 255.255.255.0 / R2(config-if)#no sh	R3

3. UWAGI

Router(config)#no cdp run
Router(config)# cdp run
Konfigurowanie prędkości i czasu aktualności komunikatu CDP (w sekundach):
Router(config)#cdp timer 10 Router(config)#cdp holdtime 90
Router(config)#logging console 2 - szczegółowość komunikatów CLI

ZADANIE C
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ (MOŻNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
R1 / R1(config-if)#no ip address / R1(config-if)#exit / R1(config)#service dhcp / R1(config)#ip dhcp pool nazwa / R1(dhcp-config)#network 10.10.10.0 255.255.255.0 / R1(dhcp-config)#default-router 10.10.10.1 / R1(dhcp-config)#dns-server 123.123.123.3 / R1(dhcp-config)#domain-name domena.pl / R1(dhcp-config)#exit / R1(config)#ip dhcp excluded-address 10.10.10.10 10.10.10.20 / R1(config)#int fa0/0 / R1(config-if)#ip addr 10.10.10.1 255.255.255.0 / R1#show ip dhcp binding / Bindings from all pools not associated with VRF: / IP address Client-ID/ Lease expiration Type / Hardware address/ / User name / 10.10.10.2 0063.6973.636f.2d61. Mar 02 2002 12:23 AM Automatic / 6161.612e.6262.6262. / 2e61.6161.612d.4661. / 302f.30 / 10.10.10.3 0063.6973.636f.2d61. Mar 02 2002 12:26 AM Automatic / 6161.622e.6161.6161. / 2e30.6161.612d.4661. / 302f.30	R2 / R2#conf t / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / R2(config)#int fa0/0 / R2(config-if)# ip address dhcp / R2(config-if)#exit	R3

3. UWAGI

Router(config-if)#ip helper-address 200.200.200.1 gdzie 200.200.200.1 to adres kolejnego rutera na trasie zapytania do serwera

ZADANIE D
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ (MOŻNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
R1 / Router(config)#line vty 0 4 / Router(config-line)#transport input ssh / Router(config)#username uzytkownik privilege 15 secret haslo / Router(config)#aaa new-model / Router(config)#aaa authentication login default local / Router(config)#hostname host / Router(config)#ip domain-name domena / Router(config)#crypto key generate rsa / Router#show ssh	R2	R3

3. UWAGI
aaa- new-model // model systemu identyfikacji użytkowników

ZADANIE E
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ (MOŻNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
R1 / R3(config-if)#bridge-group 1 / R3(config-if)#no ip address / R3(config-if)#exit / R3(config)#int fa 0/1 / R3(config-if)#bridge-group 1 / R3(config-if)#no ip address / R3(config-if)#exit / R3(config)#no ip routing / R3(config)#bridge 1 protocol ieee / R3#show bridge / Total of 300 station blocks, 298 free / Codes: P - permanent, S - self / Bridge Group 1: / Address Action Interface Age RX count TX count / aaaa.aaaa.aaaa forward FastEthernet0/0 0 5 5 / aaad.aaaa.aaaa forward FastEthernet0/1 0 5 4 / Router(config)# ip routing / Router(config)# bridge crb / R3(config)#bridge crb / R3(config)#no bridge 1 route ip / R3(config)#bridge 1 bridge ip / R3(config)#ip routing / R3(config)#no bridge crb / R3(config)#bridge irb / R3(config)#bridge 1 bridge ip / R3(config)#bridge 1 route ip / R3(config)#interface BVI 1 / R3(config-if)#ip addr 200.200.200.3 255.255.255.0 / R3(config-if)#no sh / R3(config-if)#int loopback 1 / R3(config-if)#ip addr 100.100.100.1 255.255.255.0 / R3(config-if)#no sh / R3(config-if)#	R2 / Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.3, timeout is 2 seconds: / !!!!! / Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/220/1016 ms / R1(config)#ip default-gateway 200.200.200.3 / R1#ping 100.100.100.1 / Type escape sequence to abort. / Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.1, timeout is 2 seconds: / !!!!! / Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/18/20 ms	R3

3. UWAGI

Legacy bridging - rutowanie IP jest całkowicie wyłączone, ruter funkcjonuje jako mostek - CRB (Concurrent Routing and Bridging) - wybrane interfejsy rutera pracują w mostku, a pomiędzy innymi interfejsami prowadzone jest rutowanie IP (lecz nie ma moŜliwości przekazywania treści pomiędzy mostkiem i procesami rutowania) - IRB (Integrated Routing and Bridging) - dodatkowo (względem CRB) - istnieje moŜliwość rutowania do sieci mostkowanej za pośrednictwem specjalnych wirtualnych interfejsów mostka (BVI - Bridge Virtual Interface)

ZADANIE F
1. SCHEMAT INSTALACJI WRAZ Z NANIESIONĄ ADRESACJĄ (MOŻNA WYKONAĆ ODRĘCZNIE PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU)

2. KONFIGURACJE URZĄDZEŃ
R1	R2	R3

3. UWAGI